## Slide 1
BoardCast
Cmd
RSU
VCI
Type1-B1
Type1-Bn
Typen-B1
Typen-Bn
Type1-B1
Type1-Bn
Typen-B1
Typen-Bn
LX_Manager
dll
LX_Manager
UI
RSU_Driver
dll
VCI_Driver
dll
ThirdPart
APP
DIO
AI...
LX_Manager
Cfg
XX_Driver
dll

## Slide 2
模块描述
1.BoardCastCmd
由LXI Manager/驱动模块发出 Dev收到指令后，回复自己的板卡类型，子类型，等信息
2.Dev设备（完成实质的实现）
3.xxxDrver
完成实质实现对应功能的驱动实现
4.LX_Manager
完成对类的板卡的综合整理、从新端口映射等功能
5.APP
针对客户需求完成功能的实现

## Slide 3
Driver<->Dev 通讯参考
采用UDP通讯，DEV需支持广播报文和单播报文的接收，并完成单播报文回复
广播用于设备发现的回复（不能像USB设备一样发现到设备管理器中）
单播用于指定设备的通讯
UDP报文格式封装如下
typedef struct FkMsgDef
{
uint8_t SrAddr; //AA
uint8_t TrgAddr; //55
uint8_t ProtoclID; //协议ID 见定义
uint8_t Cmd; //操作指令 见定义
uint8_t Chanl; //通道
uint8_t rev; //保留
uint16_t MsgLen; //Data数据长度
uint8_t Data[]; //数据及校验
}FkMsgDef;

## Slide 4
Driver<->Dev 通讯参考
1.BoardCastReq :PC->DEV 广播
typedef struct FkMsgDef
{
uint8_t SrAddr; //AA
uint8_t TrgAddr; //55
uint8_t ProtoclID; //BOARD_CAST
uint8_t Cmd; //DEV_Discover
uint8_t Chanl; //保留 0x00
uint8_t rev; //保留 0x00
uint16_t MsgLen; //0x00
uint8_t Data[]; //CRC
}FkMsgDef;
BoradrCastRsp: Dev->PC 单播
typedef struct FkMsgDef
{
uint8_t SrAddr; //55
uint8_t TrgAddr; //AA
uint8_t ProtoclID; //BOARD_CAST
uint8_t Cmd; //DEV_Discover
uint8_t Chanl; //保留 0x00
uint8_t rev; //保留 0x00
uint16_t MsgLen; //0x00
uint8_t Data[]; //
}FkMsgDef;
typedef struct BoardCastRspMsgDef
{
uint16_t DevClass;//板卡类别 RSU VCI DIO AI ...
uint16_t DevType;//板卡型号 ：根据产品定义
uint16_t DevChanlNum;//板卡通道数量
/*如果一张板卡支持多个类型*/
uint16_t DevType1;//板卡型号 ：根据产品定义
uint16_t DevChanlNum1;//板卡通道数量
...
}BoardCastRspMsgDef;

## Slide 5
Driver<->Dev 通讯参考
1.Fuction :PC->DEV 单播
typedef struct FkMsgDef
{
uint8_t SrAddr; //AA
uint8_t TrgAddr; //55
uint8_t ProtoclID; //DevType/更具板卡功能
uint8_t Cmd; //根据功能定义
uint8_t Chanl; //根据实际情况
uint8_t rev; //根据实际情况
uint16_t MsgLen; //更具实际参数值
uint8_t Data[]; //指定参数
}FkMsgDef;
BoradrCastRsp: Dev->PC 单播
typedef struct FkMsgDef
{
uint8_t SrAddr; //55
uint8_t TrgAddr; //AA
uint8_t ProtoclID; //DevType/
uint8_t Cmd; //根据功能定义
uint8_t Chanl; //根据实际情况
uint8_t rev; //根据实际情况
uint16_t MsgLen; //更具实际参数
uint8_t Data[]; //
}FkMsgDef;
矩阵板
MATRIX_Check(uint8_t SlotChanl)
MATRIX_Set(uint8_t SlotChanl,uint8_t Chanl,uint8_t Bus);
MATRIX_Reset(uint8_t SlotChanl)/*是否需要广播？？*/
MATRIX_Restart(uint8_t SlotChanl)
负载板
LOAD_Check(uint8_t SlotChanl)
LOAD_Set(uint8_t SlotChanl,uint8_t Chanl,uint8_t Load)
LOAD_Reset(uint8_t SlotChanl)/*是否需要广播*/
LOAD_Restart(uint8_t SlotChanl)
是否需要其他功能，开发模块和测试使用部门完善

## Slide 6
LXI DLL API
void* LXI_Init(void*Cfg)
发现总线上的设备，并按照设备类型，设备IP地址，得到一个新的默认映射：
如 现在
通道1插卡RSU_MATRIX CARD 64X4
通道2插卡RSU_LOAD CARD 48CH 2A
通道3插卡VCI_CANLIN2CH
通道4插卡RSU_MATRIX CARD 32X4
通道5插卡RSU_LOAD CARD 8CH 30A
通道6插卡VCI_CANLIN6CH
通道2插卡RSU_LOAD CARD 48CH 2A
设备发现后
在RSU类下重新生成如下排列
RSU_MATRIX
MATRIX CARD 64X4 ->（0-63）
MATRIX CARD 32X4 -> (64-95)
RSU_LOAD
LOAD CARD 48CH 2A ->(0-47）
LOAD CARD 8CH 30A->（48-55）
LOAD CARD 48CH 2A->（56-103）
在VCI下生成如下排列
VCI_CAN
CANLIN2CH ->(0-1)
CANLIN6CH ->(2-7)
VCI_LIN
CANLIN2CH ->(0-1)
CANLIN6CH ->(2-7)
LXI DLL 调用
LXI_Init(void *Cfg)；/*如果不传则为默认扫描结果 如又则按照传入参数映射并检查映射是否合理*/
LXI_Sys_Remap(void* Cfg);/*将默认设备重新映射*/
LXI_RSU_MATRIX_Init();
LXI_RSU_MATRIX_Check();
LXI_RSU_MATRIX_Set(uint16_t Chanl,uint8_t Bus);
LXI_RSU_MATRIX_Reset(uint16_t Chanl);
LXI_RSU_MATRIX_Restart();
LXI_RSU_LOAD_Init();
LXI_RSU_LOAD_Check();
LXI_RSU_LOAD_Set(uint16_t Chanl,uint8_t Bus);
LXI_RSU_LOAD_Reset(uint16_t Chanl);
LXI_RSU_LOAD_Restart();
LXI_CAN_Init(chanl,cfg);
LXI_CAN_Trsmit(chanl,pdata...);
LXI_CAN_GetBufferSize(chanl);
LXI_CAN_Receive(chanl,pData,...);
LXI_CAN_Reset(chanl,);
LXI_LIN_Init();
LXI_LIN_Trsmit();
LXI_LIN_GetBufferSize();
LXI_LIN_Receive();
LXI_LIN_Reset();
LXI_GetLastErr();
LXI_Close();

## Slide 7
LXI DLL UI
RSU
M1
M2
L1
L2
VCI
CAN1
CAN2
LIN1
LIN2
LXI_RSU_DLL_Test
RSU_DLL_Test
LXI_VCI_DLL_Test
VCI_DLL_Test