## Slide 1
测试需求
ZCU
IAN*n
IDH*n
IDL8n
高边输出*n
低边输出*n
H桥输出*n
CAN*n
ETH
POWER
PSI5
添加客户测试需求描述
Todo..

## Slide 2
LAN-n
FK_ZCUTEST Platform
FK_ZCUTEST Platform-n
LAN-2
FK_ZCUTEST Platform
系统框图
TEST_PC
ZCU
IAN*n
IDH*n
IDL8n
高边输出*n
低边输出*n
H桥输出*n
CAN*n
ETH
POWER
PSI5
FK-SIG-GEN-32*n
FK-SIG-CAP-32*n
LOAD_BOX
外置
SWITCH_BOX
PSI5_SIM
Linux
Computer
FK_ZCUTEST Platform -1
LAN-1
FK_ZCUTEST Platform -2
Eth-SW
测试系统由N个测试平台+测试主机组成，测试平台用于执行实际的测试，测试主机用于管理测试流程。

## Slide 3
FK_ZCUTEST Platform
FK_ZCUTEST Platform 是一款专门为ZCU打造的一款测试平台，测试平台包含一台实时主机+多张采集/输入卡组成，实时主机主要用于驱动板卡、实时采集测试过程中的数据以及常用的通讯处理，比如CAN的UDS、DBC、XCP,以太网的DoIp、SomeIP等。
根据项目需求可以添加如下资源
1. FK-SIG-GEN-32，用于连接到ZCU的输入端口，模拟电压数字信号。
2. FK-SIG-CAP-32，用于连接到ZCU的输出端口，用于采集输出的电压和频率信号。
3. SWITCH_BOX,用于连接到ZCU的分时测试或通讯端口，用于功能性测试。
4.Others:更具ZCU需求配置实际的资源，如PSI5。
该测试平台最大支持448PIN测试，并将所有激励/测量的DUT pin 通过测试孔连接到面板，便于后期的故障排查确认。

## Slide 4
FK-SIG-GEN-32
FK-SIG-GEN-32是一张多功能输出卡，可配置输出为一下模式中的一种
1.直接模拟量输出，用于模拟电压型传感器，最大输出能力25mA,输出电压范围0~10V。
2.串电阻输出，用于模拟电阻型传感器，电阻范围100~25K,可配置上拉下拉。
3.直接输出PWM信号，用于模拟开关或则传感器反馈，频率范围0-50K，电压0-Vbat。
该卡可以采集最后的数据模拟量，上报给测试平台记录，用于后期问题分析排查。
单通道原理框图如下

## Slide 5
FK-SIG-CAP-32
FK-SIG-CAP-32是一张频率电压并行采集卡。
采集卡可以采集以下信息：
1.频率占空比，频率范围1-50kHz,占空0-100%。
2.高电平均值，电压范围正负24V。
3.低电平均值，电压范围正负24V。
4.周期内有效值，电压范围正负24V。
该卡可以采集最后的数据，上报给测试平台记录，用于后期问题分析排查。
单通道原理框图如下

## Slide 6
SWITCH_BOX
SWITCH_BOX包含了2路 16选1矩阵，可用于多路CAN或者LIN通讯切换测试。

## Slide 7
PSI5_SIM
PSI_SIM，是一款4通道PSI5信号发生器，每个通道可模拟4个Slot信号。
符合PSI51.X-2.3标准
支持主动模式和被动模式模拟。
过压保护范围60V。

## Slide 8
LOAD_BOX
负载箱：
  每台DUT有一个负载箱，，负载卡的硬件完全一样；
  负载箱前面板通过EDAC连接器和产品主连接器相连；
  模块化负载卡，负载卡可插拔，可交换，方便调试和维修；
  里面带风扇，散热良好。
负载卡：
  负载卡可插拔，可互换；
KL30
KL15
CAN1
CAN2
CAN3
CAN4
KL30
KL15
CAN1
CAN2
CAN3
CAN4
KL30
KL15
CAN1
CAN2
CAN3
CAN4
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Base-T1
Base-T1
Base-T1
Base-T1
Base-T1
Base-T1
车载以太网交换机
Video Box

## Slide 9
测试软件
测试Todo

## Slide 10
后期数据分析
FK_ZCUTEST Platform
DataAnalysis
Record.dat
由于测试平台记录了整个实验过程的所有PIN的信息，可以通过DataAnalysis很方便的查看整个实验过程的数据，便于问题的分析。
丰柯提供一套DataAnalysis数据分析回放软件。